山东省中等职业学校教师专业技能分级培训

“电子电器应用与维修（中级）”专业训前测试题

一、填空题：（15分）

1、安全用电包括      安全、      安全及      安全三个方面，它们是密切相关的。

2、电气事故习惯上按被危害的对象分为      和      （包括线路事故）两大类。

3、电子产品的生产是指产品从      、      到商品售出的全过程。该过程包括      、      和      等三个主要阶段。

4、表面安装方式分为_________、_________、________三种。

5、印制电路板按其结构可以分为       印制电路板，      印制电路板      印制电路板，      印制电路板。

6、光电耦合器是以     为媒介，用来传输      信号，能实现“电      光      电”的转换。

7、常见的电烙铁有 __________、__________、_________等几种。

8、单片机是将微处理器、一定容量的 RAM 和ROM以及      等电路集成在一块芯片上而构成的微型计算机。

9、在89C51中，只有当EA引脚接      电平时，CPU才访问片内的Flash ROM。

10、在89C51中，外部中断由IT0(1)位来控制其两种触发方式，分别是________触发方式和________触发方式。

二、选择题：（10分）

1、人身事故一般指（   ）

A、电流或电场等电气原因对人体的直接或间接伤害。B、仅由于电气原因引发的人身伤亡。

C、通常所说的触电或被电弧烧伤。

2、接触起电可发生在(   )

A、固体－固体、液体－液体的分界面上    B、固体－液体的分界面上   C、以上全部

3、用指针式万用表R×1KΩ，将表笔接触电容器（1uF以上的容量）的两个引脚，若表头指针不摆动，说明电容器（ ）。

A．没有问题	        B．短路                C．开路

4、电阻器的温度系数越小，则它的稳定性越（ ）。

A．好	                 B．不好                 C．不变

5、在选择电解电容时，应使线路的实际电压相当于所选额定电压的（ ）。

A．50％～70％	                B．100％                C．150％

6、电容器在工作时，加在电容器两端的交流电压的（ ）值不得超过电容器的额定电压，否则会造成电容器的击穿。

A．最小值 　           B．有效值                C．峰值

7、无线电装配中的手工焊接，焊接时间一般以（ ）为宜

A．3s左右   B.3min左右    C.越快越好   D.不定时

8、一段导线其阻值为R,若将其从中间对折合并成一条新导线，其阻值为(  )。

A．1/2R    B. 1/4R   C.  1/8R

9、色标电阻法中，四道色环中的第一道色环不可能是(   )色。A．黑B.红C.白 D.棕

10、89C51是以下哪个公司的产品？（    ）

A、INTEL    B、AMD    C、ATMEL   D、PHILIPS

三、判断题：（10分）

1、在任何环境下，国家规定的安全电压均为36V。（ ）

2、安全用电的研究对象是人身触电事故发生的规律及防护对策。（ ）

3、我们说能用万用表检测MOS管的各电极。( )

4、光电三极管能将光能转变成电能。（  ）

5、接插件又称连接器或插头插座，相同类型的接插件其插头插座各自成套，不能与其他类型的接插件互换使用。（  ）

6、液晶显示器的特点是液晶本身不会发光，它需要借助自然光或外来光才能显示。（ ）

7、扬声器、传声器都属于电声器件，它们能完成光信号与声音信号之间的相互转换。（ ）

8、在A/D转换器中，逐次逼近型在精度上不及双积分型，但双积分型在速度上较低。（ ）

9、A/D转换的精度不仅取决于量化位数，还取决于参考电压。（ ）

10、单片机89C51和PC机的通信中，使用芯片MAX232是为了进行电平转换。（ ）

四、写出下列元器件的标称值：（10分）

1、CT81－0.022－1.6KV  （       ）      6、6Ω±10%（   ）

2、560 (电容)  （     ）                7、33K±5%（    ）

3、47n  （            ）                8、棕黑棕银（   ）

4、203 (电容)  （     ）                9、黄紫橙金（   ）

5、334(电容)  （      ）               10、棕绿黑棕棕（ ）

五、简答题：（35分）

1、在严格遵守操作规程的前提下，对从事电工、电子产品装配和调试的人员，为做到安全用电，还应注意哪几点？

2、什么是文明生产？文明生产的内容包括哪些方面？

3、什么是虚焊、堆焊？如何防止？

4、单片机89C51有哪些中断源，对其中断请求如何进行控制？

5、简述89C51串口通信的四种方式及其特点。

6、简述LED数码管动态扫描的原理及其实现方式。

7、能否把继电器直接接在89C51的某一口线上来用？为什么？

六、分析与设计（20分）

1、电路如图所示，A1，A2，A3均为理想运放，V1，V2，V3为已知电压，试求：（1）Vo1（2）Vo2（3）VO    (10分)

2、用8051输出控制8个LED从LED1到LED8、再到LED1…，每次一个LED发光，并不断循环。一个开关控制引起中断，电平触发，中断后8个LED一起闪5下，然后恢复前面的循环。画出连接示意图，写出完整的程序。(软件延时用循环5*126*200次控制)(10分)